## Slide 1
L'eau que le Togo ne compte pas
Accès à l'eau potable, risque d'inondation et allocation des ouvrages · Data Challenge Environnement
388 cantons cartographiés, et 26 kilomètres en médiane jusqu'à l'ouvrage recensé le plus proche. Quatre pour cent des cantons abritent 35 % de la population exposée, et l'inventaire national ne les couvre pas.
Réalisé par Kokou PIPI · Données ouvertes du Togo — opendata.gouv.tg

## Slide 2
2 · Données, nettoyage, démarche
Sept ressources exploitées, une clé de jointure, et ce qu'on a refusé de faire
Jeux chargés
6
six jeux nettoyés, à partir de sept ressources chargées
Cantons du référentiel
388
la seule maille exhaustive du corpus
Ouvrages recensés
285
deux inventaires disjoints, jamais additionnés
Champs TdE publiés
7 / 33
sur ceux que son dictionnaire décrit
La clé de jointure
Sur quoi relier trois producteurs différents ?
Le nom de canton, normalisé
Aucun identifiant commun n'existe entre les jeux. Le nom normalisé rattache 67 ouvrages TdE sur 67 et 191 microprojets COSO sur 218 — les 27 restants sont conservés et comptés, jamais rattachés au hasard.
Les zéros sont la donnée
Que faire des cantons sans ouvrage ?
Jointure gauche, systématiquement
Une jointure interne les ferait disparaître, et le tableau de bord montrerait un pays entièrement équipé. C'est l'absence qui porte le constat.
Ce qu'on n'a pas fait
Quelles tentations écartées ?
Aucun total national d'ouvrages
Les deux parcs couvrent des territoires disjoints — 97 % des TdE en Maritime, les COSO au Nord. Les additionner fabriquerait un inventaire qui n'existe pas.
Accès à l'eau potable au Togo · page 2

## Slide 3
3 · Où est l'eau, et à quelle distance
Population atteinte selon la distance à l'ouvrage recensé le plus proche
Chart: Part de la population (%)
| moins d'1 km | moins de 2,5 km | moins de 5 km
Part de la population (%) | 5.4 | 18.3 | 32.3
Distance médiane à l'eau
26 km
d'un canton à l'ouvrage recensé le plus proche
Cantons à plus de 10 km
288
53 % de la population du pays
Ce que la distance mesure
Pays mal couvert, ou mal recensé ?
R = 0,41 — les ouvrages sont agglomérés
L'indice de Clark-Evans vaut 1 quand des points sont répartis au hasard ; sous 0,5, ils sont massés. Cette distance mesure donc autant l'inventaire que le service : un canton sans ouvrage recensé n'est pas un canton sans eau, c'est un canton dont personne ne publie l'eau.
Accès à l'eau potable au Togo · page 3

## Slide 4
4 · L'état des ouvrages : le champ qui manque
Aucun état de fonctionnement dans le corpus — deux substituts, et ce qu'ils ne remplacent pas
Chart: Ouvrages dotés d'un plan de maintenance (%)
| Kara | Centrale | Savanes
Ouvrages dotés d'un plan de maintenance (%) | 100 | 46.2 | 13.5
Champs décrits, non diffusés
26
sur 33 que le dictionnaire TdE décrit
Ouvrages réceptionnés, jamais remis
74
délai médian de remise : 398 jours
Le taux de fonctionnalité
Peut-on le calculer ?
Non — aucun champ ne le porte
Le sujet demande des taux de panne par région ; le corpus n'en donne pas les moyens : ni état, ni date de panne, ni abandon. Le plan de maintenance et la remise à l'exploitant sont des indices d'entretien, pas des mesures de service — un ouvrage doté d'un plan peut être à l'arrêt, et rien ici ne le dirait.
Accès à l'eau potable au Togo · page 4

## Slide 5
5 · La pression démographique face à l'inventaire
Habitants par ouvrage recensé, région par région
Chart: Habitants par ouvrage
| Savanes | Maritime | Centrale | Kara | Plateaux
Habitants par ouvrage | 6819 | 55229 | 56629 | 75843 | 1669612
Plateaux
1,7 M
habitants pour un seul ouvrage recensé
Ce que la moyenne cache
Une moyenne nationale suffit-elle ?
31,5 k habitants par ouvrage
Elle recouvre un rapport de 1 à 245 entre les Savanes, où un programme a concentré ses microprojets, et les Plateaux, que l'inventaire ignore presque entièrement.
Accès à l'eau potable au Togo · page 5

## Slide 6
6 · Le risque est concentré ; la dotation ne l'est pas
Population par classe officielle de risque, et ce qui explique l'implantation des ouvrages
Chart: Habitants
| Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé
Habitants | 2617158.796 | 1407393.4656 | 1261759.3342 | 1261054.1229 | 1621781.9187
Cantons à risque élevé
17
4 % du maillage, 2,9 M habitants
Ce qui explique la dotation
Le besoin, ou le périmètre du programme ?
7 % par le besoin, 27 % avec la région
Population, risque et richesse expliquent peu ; ajouter la région quadruple le pouvoir explicatif. 12 cantons exposés — 1,7 M habitants — n'ont aucun ouvrage recensé.
L'objection attendue
L'indice ne classe-t-il que les cantons peuplés ?
Non — ρ = 0,94 sans la population
En retirant la composante démographique et en recalculant l'indice, les cantons se déplacent de 3 places en médiane, sur les 42 où la formule officielle se reproduit. Le classement tient sans la population : il ne range pas les gens, il range un terrain.
Accès à l'eau potable au Togo · page 6

## Slide 7
7 · Le coût d'un forage ne dépend pas de ceux qu'il sert
Coût par bénéficiaire, par quintile de population desservie
Chart: FCFA par bénéficiaire
| Q1 — moins desservis | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 — plus desservis
FCFA par bénéficiaire | 63056 | 31215 | 22195 | 13130 | 7072
Coût médian d'un ouvrage
16,8 M
quel que soit le nombre de bénéficiaires
Élasticité à la population
0,55
sur 35 cantons dotés · Gini de 0,39
Une variable de décision
D'où vient l'écart de coût par habitant ?
9 fois, du premier au dernier quintile
L'élasticité du coût au nombre de bénéficiaires est statistiquement nulle : le coût par habitant se décide donc en choisissant OÙ implanter, pas en négociant le prix. La mise en concurrence a par ailleurs dégagé 17 % sous l'estimation initiale, pour 3,5 Md FCFA décaissés — une marge déjà disponible.
Accès à l'eau potable au Togo · page 7

## Slide 8
8 · Combien d'ouvrages manquent, et à quel prix
Trois seuils de desserte, trois programmes — le seuil est un choix politique, pas un résultat
Chart: Ouvrages à construire
| 1 pour 300 hab. | 1 pour 1 000 hab. | 1 pour 5 000 hab.
Ouvrages à construire | 26949 | 7886 | 1350
Ouvrages pour aligner les régions
34
sur la médiane nationale — 567,9 M FCFA
Scénario 1 pour 1 000 habitants
131,7 Md
7 886 ouvrages à construire
Le prix unitaire
D'où vient-il ?
16,7 M FCFA, médiane observée
Médiane des montants réellement payés sur 215 ouvrages du COSO, et non un barème. Elle porte donc les conditions de ce programme-là — main-d'œuvre du Nord, profondeur des forages, année des marchés — et se transpose mal telle quelle à une autre région.
Accès à l'eau potable au Togo · page 8

## Slide 9
9 · Deux programmes datés, canton par canton
Ce que le tableau de bord place sur la carte : un chantier, une année, un montant
Chart: Milliards de FCFA par an
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Milliards de FCFA par an | 5.46 | 5.53 | 5.49 | 5.54 | 5.54
Programme d'ouvrages
27,6 Md
1 651 ouvrages en 5 ans, 1 pour 5 000 habitants
Programme inondations
4,2 Md
17 cantons en 3 ans · 250,0 M FCFA l'aménagement, coût POSÉ
L'entretien, qu'on oublie
Que coûte le parc une fois livré ?
11 % de l'investissement, au taux observé
Le COSO provisionne 1,35 % du montant d'un ouvrage pour son entretien. Aux taux usuels de trois à huit pour cent, la charge cumulée atteindrait 64 % de l'investissement à l'horizon. Un parc construit sans être doté s'arrête — et c'est précisément l'arrêt que le corpus ne permet pas de constater.
Accès à l'eau potable au Togo · page 9

## Slide 10
10 · Ce que ce corpus établit, et ce qu'il refuse
Deux conclusions, trois limites assumées
Ce qui est établi
Que peut-on affirmer sans réserve ?
Le risque est concentré, la dotation ne le suit pas
Dix-sept cantons abritent un tiers du pays. L'implantation des ouvrages s'explique mieux par le périmètre des programmes que par le besoin, et la distance médiane à l'eau dit la même chose autrement. Le rattrapage est chiffré, daté et posé canton par canton.
Ce qui reste impossible
Quel objectif de l'énoncé n'est pas atteignable ?
Les taux de fonctionnalité
Aucun champ de panne, d'abandon ou de mise en service ne figure dans le corpus publié. Ce n'est pas une donnée jamais collectée : le dictionnaire du producteur la décrit. C'est une donnée collectée et non diffusée.
Trois limites que ce rapport assume
Les estimations n'identifient aucun effet causal — ni assignation aléatoire, ni discontinuité, ni instrument. Ce sont des associations conditionnelles, et leur intérêt tient à ce qu'elles survivent, ou non, aux effets fixes de région.
Le parc COSO couvre trois régions du Nord et le parc TdE la seule Maritime : aucune inférence nationale ne peut être tirée de leur exécution.
Les deux sources de population — recensement 2010 et estimation satellitaire 2022 — ne sont pas comparables terme à terme ; leur écart mesure autant la méthode que la démographie.
Accès à l'eau potable au Togo · page 10